旋启式衬胶止回阀 H44J

产品说明

衬胶旋启式止回阀只是允许介质向一个方向流动，而且阻止方向流动，通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的压力作用下，阀瓣打开，流体反方向流动时有流体压力和阀瓣的自重，阀瓣作用于阀座，从而切断流动。

技术参数

| 设计与制造 | GB/T 12235 |
| --- | --- |
| 结构长度 | GB/T 12221 |
| 法兰连接 | HG/T 20592 |
| 检验与试验 | GB/T 13927 |
| 工作温度 | ≤85℃ |
| 适用介质 | 弱酸碱等一般腐蚀性介质 |

主要零件材料

| 名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 上阀体 | 灰铸铁衬橡胶 |
| 下阀体 | 灰铸铁衬橡胶 |
| 阀瓣 | 碳钢衬橡胶 |

衬胶止回阀结构图

衬胶止回阀连接尺寸

HG/T 20592 PN10 （单位：mm）

| DN | L | D | D1 | Z－φ | B | Wt( Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4 14 | 128 | 4. 5 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 4 18 | 150 | 7 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4 18 | 160 | 8 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4 18 | 178 | 10 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 4 18 | 204 | 18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 4 18 | 230 | 24 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8 18 | 255 | 30.5 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 8 18 | 305 | 47.5 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 8 23 | 345 | 63.5 |
| 200 | 500 | 340 | 295 | 8 23 | 415 | 96.5 |
| 250 | 550 | 395 | 350 | 12 23 | 495 | 144 |
| 300 | 698 | 445 | 400 | 12 23 | 540 | 224 |
| 350 | 720 | 505 | 460 | 16x23 |  |  |
| 400 | 820 | 565 | 515 | 16x25 |  |  |