产 品 使 用 说 明 书

双作用

气动紧急切断阀

型号：QDQ641F-40C

一.产品概述

气动切断阀是生产过程自动化系统中执行机构的一种，它与电磁阀，大功率减压阀等配套使用，可以对自动化系统中输送管道上流动介质进行自动切断或者安全放空。由于阀门采用一体式结构，操作方便，使用可靠，快速关闭,远程控制，信号反馈等特点。可以广泛地应用在石油，化工，冶金等工业生产部门。

二、性能规范：

| 规格 (DN) | 公称 压力 (Mpa) | 密封 试验 压力 (Mpa) | 工作 温度 (℃) | 适用 介质 | 控制气缸部分 | 电 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 阀瓣 开启 高度 (mm) | 使用 气源 | 阀瓣开启 时最大气 压(Mpa) |  |
| 25 | 4.0 | 4.4 | -29℃~+150℃ | 氧气.氮气.水，蒸汽等。 | 15 | 氮气 | 0.6MPa | -AC220/DC24 |
| 32 | 4.0 | 4.4 |  |  | 15 |  | 0.6MPa |  |
| 40 | 4.0 | 4.4 |  |  | 18 |  | 0.6MPa |  |
| 50 | 4.0 | 4.4 |  |  | 18 |  | 0.6MPa |  |
| 65 | 4.0 | 4.4 |  |  | 22 |  | 0.6MPa |  |
| 80 | 4.0 | 4.4 |  |  | 27 |  | 0.6MPa |  |
| 100 | 4.0 | 4.4 |  |  | 35 |  | 0.6MPa |  |
| 125 | 4.0 | 4.4 |  |  | 44 |  | 0.6MPa |  |
| 150 | 4.0 | 4.4 |  |  | 53 |  | 0.6MPa |  |
| 200 | 4.0 | 4.4 |  |  | 70 |  | 0.6MPa |  |
| 250 | 4.0 | 4.4 |  |  | 87 |  | 0.6MPa |  |
| 300 | 4.0 | 4.4 |  |  | 105 |  | 0.6MPa |  |
| 350 | 4.0 | 4.4 |  |  | 120 |  | 0.6MPa |  |
| 400 | 4.0 | 4.4 |  |  | 135 |  | 0.6MPa |  |

注：阀门密封压力为公称压力1.1倍，阀体强度压力为公称压力1.5倍。

三、作用原理及结构说

1.常闭式气动切断阀：本阀采用双作用气缸原理，当气缸通过电磁阀通电换向，往下气缸进气时，气源推动活塞，推杆上移，阀门处于开启状态。反之当电磁阀断电换向，气缸下气缸压力排空，上气缸进气，气源推动活塞，推杆下移，阀门关闭。 《通电通气开启，断电通气关闭》

2.常开式气动切断阀：本阀采用双作用气缸原理，当气缸通过电磁阀通电换向，往上气缸进气，气源推动活塞，推杆下移，阀门处于关闭状态。反之当电磁阀断电换向，气缸上气缸压力排空，下气缸进气，气源推动活塞，推杆上移，阀门开启。《通电通气关闭，断电通气开启》

3.本阀可装配微动行程开关，可以远程显示阀门开启或者关闭，显示状态为指示灯。《可按客户要求是否需要加装》

4.气动切断阀的气源要求经过过滤的压缩空气或者氮气。阀体内的介质应该是无杂质无颗粒的 液体或者气体。《本阀可按客户要求是否加装空气减压阀，进行油水分离》

5.阀门工作介质的流动方向应是高进低出，与普通截止阀流向正好相反。

6.阀门法兰的连接按尺寸JB/T79.1-94《凸面整体铸钢法兰》或HG20592-2009尺寸标准。

7.  阀门的连接长度按GB/T12221标准。

8.  适用温度：-29～+150

9.  适用介质：氧气,水，蒸汽,燃气等

10. 氧气阀门已经过脱脂处理

11. DN25-DN150采用单气缸。DN200-DN400采用双气缸。

四、主要外形尺寸和连接尺寸(参照构图)：1.6MPa

| DN | L | D | D1 | D2 | B | z- d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | ″ |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | ″ |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | ″ |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | ″ |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 |

五、主要外形尺寸和连接尺寸(参照构图)：2.5MPa

| DN | L | D | D1 | D2 | B | z- d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | ″ |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | ″ |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | ″ |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | ″ |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | ″ |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | ″ |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 |

六、主要外形尺寸和连接尺寸(参照构图)：4.0MPa

| DN | L | D | D1 | D2 | B | z- d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | ″ |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | ″ |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | ″ |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | ″ |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | ″ |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | ″ |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 |

七、主要零材料 ：

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | WCB/CF8 |
| 阀体密封/阀瓣密封圈 | 304/PTFE |
| 阀瓣 | 25#/304 |
| 气缸 | 25#、钢/球墨 |
| 阀杆填料 | PTFE |
| 活塞 | 球墨 |
| 阀杆 | 20Cr13/304 |

八、保管、安装及使用的注意事项：

1.阀门通路两端必修加防护盖，存放在干燥、通风的室内，如长期存放应经常检查，防止锈蚀；

2.阀门在安装前不要拿掉防尘盖，使阀内无污物存在；

3.阀门可安装在水平的管道上使用，安装时去掉防尘盖，管路先用空气吹干净，以免污物带进阀腔内；在清洗管路时切断阀处于最大开启状态，以便排除阀内污物。

4.安装时应注意介质流向阀体标定箭头方向。

5.DN100口径以上阀门尽量采用水平安装，以免影响阀门使用寿命。《如需垂直安装要订货时注明》

九、可能出现的故障及消除方法：

| 故 障 现 象 | 原 因 | 消 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 法兰密封面处渗漏 | 1、法兰处垫片损伤或密封面碰伤； 2、法兰连接螺栓紧固不均匀. | 1、更换法兰密封面垫片； 2、密封面要修好凹凸； 3、均匀紧固法兰连接螺栓。 |
| 阀瓣与阀密封面渗漏 | 1、密封面处有损伤或有污物； | 1、重新修整密封面，去污物； |
| 开启阀瓣气缸渗漏 | 1、阀门活塞与缸体有损伤； 2、活塞O型圈损坏。 | 1、修整缸体壁与活塞粗糙度； 2、更换O形圈。 |

上海永龙阀门厂

Shanghai Yong Long Valve Factory

厂址：上海市奉贤区南亭公路2788号

联系人：石先生     手机：15900658318

电话：021-57566219 传真：021-57568296

网址：http://www.shylfm.com网址：http://www.shylfm.net

“我们不是最好，但我们尽力做得更好”-上海永龙阀门厂