ZSQ-402/3R型气动二位切断阀 橡胶硫化机专用切断阀 气动活塞切断阀

产品说明：

气动二位切断阀是工业生产过程自动化元件之一，是气动单元组合仪表中的执行机构。他按照控制仪表供给的信号，开启或切断管道中的流动介质（水，蒸汽等），以满足系统对压力，温度，流量等工业参数的要求。

该型号产品是本公司吸收国外先进技术而设计的新一代精密铸造不锈钢切断阀。它集材质优、外观美、重量轻、体积小、使用寿命长、安装维修方便于一体等优点。能胜任在氮气硫化上使用。其主要性能指标均达到同类进口阀门水平。

本产品执行标准:HG/T3236-1989《橡胶机械用气动二位切断阀》

适用于采用JIS(日本工业标准)、API(美国石油学会标准)或DIN(联邦德国工业标准)的法兰连接系统。

结构及作用原理：

气动二位切断阀，由活塞式执行机构和切断阀两部分组成．当无讯号时，靠弹簧的预紧力，使阀芯关闭于上阀座；有讯号输入时，活塞推动阀杆向下运行，将阀芯关闭于下阀座．三通切断阀和二通切断阀区别于下端，前者是装有接管，可以再接一条回路管道；后者是封闭的阀盖。

零件名称　　　　      材料

1—气缸　　　　　　　QT500-7

2—活塞密封圈 　　　 F4

3—固定螺母 　　　　 1Cr18ni9

4—活塞 　　　　　　 AL

5—大弹簧　　　　　　60sizMn

6—支架　　　　　　　QT500-7

7—支架铜套　　　　　H62

8—防护圈　　　　　　F4

9—阀杆　　　　　　　lcr18Ni9

10—推杆 　　　　　　ZCr13

11—压紧螺母 　　　　2Cr13

12—填料　　　　　　 PTFE

13—阀体 　　　　　　lcr18Ni9

14—填料压盖 　　　　H62

15—小弹簧 　　　　　icr18Ni9

16—阀芯垫 　　　　　PTFE+CF

17—阀芯 　　　　　　2cr13

18—阀盖 　　　　　　icr18Ni9

19—螺纹接管 　　　　icr18Ni9

20—法兰接管 　　　　icr18Ni9

连接尺寸：

适用于JIS、API或DIN的法兰连接

（适用于国家标准连接）法兰标准：按JB79-59、GB9113.11-8平法兰及GB79.2-94、GB9113.5凹法兰选定

结构尺寸图：

型号说明：

上海永龙阀门厂

Shanghai Yong Long Valve Factory

厂址：上海市奉贤区南亭公路2788号

联系人：石先生        手机：15900658318

电话：021-57566219          传真：021-57568296

QQ:1257073858,微信：15900658318 邮箱：1257073858@qq.com

网址：http://www.shylfm.com              网址：http://www.shylfm.net

“我们不是最好，但我们尽力做得更好”-上海永龙阀门厂